Pro řidičské oprávnění skupin, C, C+E, D, D+E, T

1. popište úkony kontroly vozidla před jízdou

kola, pneu, únik kapalin, čistota skel, zrcátka, úplnost vnějšího osvětlení, SPZ, na zadní SPZ nálepky TK a Emise.

2. popište kontrolu tlaku vzduchu v pneumatikách a hloubku drážek dezénu

pneumatiky: Tlakoměrem, hloubka dez. 1,6 mm, na běhounu pneu je v drážce kontrolní výstupek min. hloubky vzorku.

3. popište obsah kontroly kol a pneumatik a faktory ovlivňující jejich životnost

ráfky nepoškozeny, pneu nepoškozena, faktory: způsob jízdy, nahuštění, geometrie náprav, tlumiče.

4. jaké jsou nejčasnější příčiny poškození plášťů pneumatik a jejich projevy

Sjeté do plošek (odskákané) - nefunkční tlumič, sbíhavost nápravy - sjíždí se po stranách, přehuštění, podhuštění.(sjeté na středu, sjeté na krajích).

5. popište postup při výměně kola

Založit klíny, povolit matky (šrouby)kol, zvednout heverem, vyměnit za rezervu, našroubovat matky, spustit heverem, dotáhnout, po ujetí několika KM přetáhnout.(to vše při výstražném trojúhelníku umístěném dle zákona (povinná výbava).

6. popište kontrolu množství oleje v motoru a způsob jeho doplňování, časové intervaly pro jeho výměnu

Měrka na motoru - mezi ryskami. Dolít otvorem pro nalévání. Interval výměny dle výrobce vozidla a dle výrobce oleje.

7. popište funkci signalizace správné činnosti dobíjení akumulátoru a mazání motoru řidiči vozidla a signalizaci případných projevů poruch během jízdy vozidla

Červená výstražná kontrolka v zorném poli řidiče, za jízdy nesmí svítit. Správná funkce - zhasne při nastartování motoru. Při jízdě se rozsvítí – porucha – zastavit. U kontrolky mazání vypnout motor !!!

8. popište kontrolu a ošetřování kapalinové chladicí soustavy vozidla a zajištění regulace provozní teploty motoru,

Kontrola těsnosti potrubí a chladiče. Čisté voštiny a plocha chladiče. V zimě nemrznoucí směs. Optimální teplotu motoru zajištuje termostat.  A spínač větráku.

9. popište signalizaci teploty chladicí kapaliny řidiči a postup, došlo-li k přehřátí motoru (např. při dlouhém couvání nebo popojíždění v koloně apod.)

Při zapnutém motoru se rozsvítí kontrolka přehřátí motoru, nebo teploměr ukazuje 100 C a více. V žádném případě neotvírat vyrovnávací nádržku nebo chladič. Vystydne, doleju teplou vodu, aby nepraskla hlava.

10. popište kontrolu a ošetřování vzduchové chladicí soustavy vozidla a zajištění regulace provozní teploty motoru,

Čistota žebrování a ploch motoru. Regulace větrákem nebo klapkami.

11. popište hlavní části palivové soustavy vznětového motoru,

Nádrž, dopravní čerpadlo, hrubý a jemný čistič, vstřikovací čerpadlo, vstřiky na hlavě motoru.

12. v čem spočívá údržba a ošetřování palivové soustavy vznětového motoru,

Těsnost, výměna palivových filtrů, kontrola vstřiků.

13. popište postup při odvzdušnění palivové soustavy vznětového motoru,

Povolím odvzdušňovací šroub na vstřik. čerpadle - pumpuju až jde nafta. Utáhnu – dopumpuju – nastartuju (mělo by se postupně, tj. hrubý filtr, jemný filtr, čerpadlo, ale stačí většinou jen čerpadlo).

14. popište postup při hledání příčiny zavzdušnění palivové soustavy vznětového motoru

Ten samý postup a sleduji při tom, kde mi to teče.

15. popište funkci regulátoru otáček vstřikovacího čerpadla a funkci omezovače rychlosti

Regul. otáček zabraňuje k přetočení motoru a omezovač rychlosti zabraňuje při nastavené rychlosti omezení další přívodu paliva.

16. popište kontrolu a údržbu výfukového systému motoru,

Těsnost jednotlivých částí výfuku, zavěšení a upevnění výfuku k vozidlu.

17. popište, jakou funkci plní katalyzátor výfukových plynů, jeho umístění na vozidle a jakými způsoby lze ovlivnit jeho životnost,

Čistí výfukové plyny na předepsanou mez. Je ve výfuku co nejblíže u motoru. (Nemucká reakce na ploše jak fotbalový stadion). U dietou na katalyzátor ale filtr pevných částic.

18. popište činnost turbodmychadla, funkci chladiče vzduchu (mezichladiče) a způsob jejich ošetřování,

Turbo jsou lopatky ve výfuku a s ním jsou spojené lopatky v sacím potrubí. Čím více jde plynů do výfuku, tím více turbo žene vzduch do sacího potrubí. Čistota, kontrola mazání, chlazení vzduchem na přední časti vozidla (chladič turba).

19. popište ošetřování čističe vzduchu (suchý, mokrý) a v čem spo

čívá údržba plnicího systému motoru,

Suchý výměna po ujetých km.Mokrý-výplach v rozpouštědle. Čím volnější a čistější vzduch bez pevných částic, tím déle životnost motoru.

20. popište, jakou funkci plní u vozidla spojka a jakými způsoby lze ovlivnit její životnost,

Spojuje motor s převodovkou. Plynulý rozjezd, řazení. Nestojím na ní zbytečně dlouho. Nenechávám prokluzovat.

21. popište, jakou funkci plní u vozidla převodovka, rozdělovací převodovka, spojovací hřídel, rozvodovka, diferenciál a kolové redukce, v čem spočívá jejich ošetřování,

Převodovka zajišťuje optimální otáčky motoru při různých rychlostech.(stupně 1,2,3, adt a zpět)rozdělovací-do jednotlivých kol (4 x 4) - hnané obě nápravy hřídel neboli kardanka, spojuje převodovku s rozvodovkou (rozvodovka levé kolo, pravé kolo. - diferenciál, kolová redukce na silu, nebo na rychlost).

22. popište rozdíl mezi synchronizovanou a nesynchronizovanou převodovkou, způsob jejich ovládání a použití ve vozidlech,

Synchrony-plechové podložky mezi ozubenými koly brzdí tato kola při sešlápnutí spojky-volné zařazení rychlosti. Nesynchronní dvakrát šlapat spojku a používat meziplyn k vyrovnání otáček ozubených kol. Jinak nezařadíš!!!

23. popište význam kombinovaných (půlených) převodovek a jakou funkci plní uzávěrka diferenciálu,

U nákl. automobilů. Využití točivého momentu při těžkém nákladu při zachování počtu převodových stupňů. Z pětikvaltu s půlkami je deset použitelných rychlostí k využití otáček motoru.Uzávěrka-při vyproštění vozidla uzavře nápravu-točí se obě kola.(sníh, bláto, atd)

24. popište, jakou funkci plní na vozidle tlumiče pérování a stabilizátor, projevy jejich nesprávné činnosti na technický stav vozidla a bezpečnost jízdy,

Přitlačují kola k vozovce. Stabilizátor roznáší tlaky z nerovností vozovky na nápravu vozidla a v zatáčkách. Nefunkčnost - vozidlo nesedí v zatáčkách. Nestabilní jízda, nejede většinou rovně - pneumatiky se nadměrně opotřebovávají (odskákané plošky na běhounu).

25. popište účel posilovače brzd a řízení na vozidle, proč se nesmí za jízdy vypínat motor

Pomáhá k snadnému brzdění a řízení. Brzdový pod tlakem na membránu - lehčí sešlápnutí brzy. Řízení čerpadlem hydr. oleje zvyšuje tlak na řídicí šnek. Dnes už elektronické snímání z volantu) Motor nevypínat (odsává vzduch s posilovače brzd,pohání čerpadlo posilovače řízení).

26. popište účel antiblokovacího systému (ABS) na vozidle a kontrolu jeho správné funkce,

Brání smyku kol při prudkém brzdění. Přerušování tlaku brzdové kapaliny v milisekundách. Kontrolka v zorném poli řidiče.

27. popište účel systému regulace prokluzu kol hnacích náprav (ASR) a kontrolu jeho správné funkce

Při rozjezdu na kluzké vozovce snímá prokluz kol a ubere plyn sám nezávisle na řidiči a zároveň sepne do činnosti obě hnaná kola.Správná funkce-kontrolka na palubce

28. popište funkci provozní, parkovací, pomocné (odlehčovací) a nouzové brzdy,

Provoz-brzdí pedálem,parkovací zabrzdí kola jedné nápravy zabrání samovolnému rozjezdu vozidla,pomocné-motorová brzda(uzavře se výfuk,plyny se ženou zpět do válců proti zdvihu válců)retardér-brzdí  spojovací hřídel buď elektromagnetický nebo hydrodynamicky tzn. Buď elektromagnetem brzdí otáčky kardanky, nebo olejem proti lopatkám umístěných na kardance. Obě chlazené vodou(VOIT, Thelma)

29. popište princip pomocné (odlehčovací) brzdy (motorové, retardéru elektromagnetického a retardéru hydrodynamického),

Viz  ot.28

30. popište princip činnosti kapalinové brzdy a vzduchokapalinové brzdy,

Kap.Ovládání i brzdění kol převáděno pouze kapalinou-rychlejší, účinnější,Vzduchokap.-Kapalinou pouze ovládáme zpuštění vzduchu do brzdových válců kol.

31. popište princip činnosti vzduchové brzdy, vyjmenujte její hlavní části,

Ovládací vzduch přes vzduchovou soustavu-pedálový brzdič, přes regulátor membrána-ovládací vzduch vytlačí membránu ta sepne brzdící vzduch přímo z pohotovostního vzduchojemu do brzdových válců.

32. popište postup při ošetřování a údržbě jednotlivých částí vzduchové brzdy,

Filtr vzduchu,kompresor,odvodnění vzduchojemů.Těsnost.

33. popište rozdíl mezi kotoučovou a bubnovou (čelisťovou) brzdou, jejich výhody a nevýhody,

Kotouč-destičky-účinnější, bubnová –roztahuje čelisti uvnitř bubnu.(pakny)

34. vysvětlete, co se rozumí pod pojmem geometrie řídící nápravy vozidla,

Sbíhavost, rozbíhavost, odklon kol.

35. popište nejčastější projevy nesprávné geometrie řídící nápravy vozidla,

Nestabilita vozidla v zatáčkách, nevrací se volant, sjíždí se nadměrně pneu.

36. popište postup při ošetřování akumulátoru a faktory ovlivňující jeho životnost,

Čistota kontaktů, správný nabíjecí proud, dolévání destil. vody.

37. vysvětlete rozdíl mezi paralelním a sériovým zapojením akumulátorů a správný postup při jejich zapojení a odpojení,

Serie za sebou násobí se napětí.takže z 12V je 24V.Paralerně-napětí stále 12V ale zvýši se proud.Zapojení + - + -.  Paraler.++  --

38. popište funkci pojistek v elektrické soustavě vozidla a jejich umístění,

Zabraňují zkratu a následnému vyhoření vozidla či jeho části.Umisťují se pod palubky či do motorového prostoru.

39. popište, jakým způsobem se provádí výměna žárovek vnějšího osvětlení vozidla,

Za stejný druh.

40. vysvětlete symboly kontrolek a ovladačů na přístrojové desce (volantu) vozidla,

Olejnička-mazání(červená-výstražná),Baterčička-dobíjení,teploměr- chlazení, další informativní(barva symboly.Dle manuálu vozidla.

41. popište postup při připojení tažného lana a tažné tyče a možnosti jejich použití,

Připojím za oka, ne za tažné zařízení.délka dle zákona s praporkem.Domluvit si před tažením způsob dorozumívání.U lana funkční brzdy a řízení.U tyče stačí jen řízení.Ten samý postup.

42. popište postup při montáži sněhových řetězů,

Dle návodu výrobce řetězů-každý jinak.Hlavně nezapomenout mít zabržděno, a po ujetí pár km, překontrolovat a dotáhnou.

43. popište základní funkce tachografu a v čem spočívá jeho obsluha,

Zaznamenává provoz vozidla na záznamový kotouč, dnes už digitální na CD.Rychlost jídy, čas jízy, vzdálenost.Obsluha –vložit kotouč(CD).Kalibrace dle zákona(většinou každé 2 roky)

44. popište postup při připojování a odpojování přívěsu,

Zabržděný přívěs-nastavím oko do úrovně tažného vozidla(na čubu) Odjistím čep na náklaďáku.Nacouvám do oka.Zajistím.Zapojím elektro.ABS a vzduch.Pojištovací řetězy či lana.Zkontroluji činnost vnějšího osvětlení přívěsu.

45. vyjmenujte povinné vybavení vozidla.

Náhradní kolo, hever, klíč na kola, trojúhelník,lékárnička, náhradní žárovky od vnějšího osvětlení, náhradní pojistky od každého druhu.Zakládací klíny dle nosnosti vozidla či soupravy.(2x, 3x , 4x)